## Slide 1: Arduino入門
２０１０年度仰木研究会
電子教材開発プロジェクト
Horiuchi* Oguri* Ueda* Tani* Eto*

## Slide 2: Arduinoとは？
簡単な入出力を備えた基盤
Processing言語を実装した開発環境
オープン（ソース and ハードウェア)
Homepage : http://www.arduino.cc/
Fig1. Arduino

## Slide 3: 開発環境 : Arduino
Javaアプリケーション
フリーソフト
Download : http://arduino.cc/en/Main/Software
Fig2. Arduino Software 実行画面

## Slide 4: Hardware
マイクロコントローラ
用途に応じた多様な基盤
Fig3. Arduino Hardware
Hardware : http://arduino.cc/en/Main/Hardware

## Slide 5: 入門：arduinoをインストールしよう(Windows編)
① http://www.arduino.cc/ へアクセス！
② 「Download」 をクリック
③ Download にある Windows をクリック
④解凍してから好きなところ（通常は「C:￥Program Files」フォルダの中）に移動
ここをクリック

## Slide 6: 入門 arduinoをインストールしよう(Windows編)
⑤ arduino とパソコンを USB ケーブルでつなぐと「新しいハードウェアが見つかりました」
というウィンドウが現れるので、「ドライバ、ソフトウェアを検索してインストールします（推奨）」
を選択し、案内に沿ってインストールする。
注：エラーが出たときはダウンロードしたarduinoフォルダの中に「drivers」フォルダがあるので、
そのフォルダから検索できるように変更する。
⑥ 「スタート」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「デバイス マネージャー」の
「ポート（COMとLPT）」→「USB Serial Port (COM●)」を見る。（COM●を覚えておく）

## Slide 7: 入門 arduinoをインストールしよう(Windows編)
⑦arduino とパソコンをUSBケーブルでつないでarduinoソフトウェアを起動する。
⑧「Tool」メニューから「Board」を開き、「arduino Duemilanove or Nano w/Atmega328」を選択。
同じく「Tool」メニューから「Serial Port」を開き⑥で調べた「COM●」を選択。
これにより、パソコンとarduinoが接続された。

## Slide 8: 入門 arduinoをインストールしよう(Mac編)
① http://www.arduino.cc/ へアクセス！
② 「Download」 をクリック
③ Download にある 「Mac OS X」 をクリックしてダウンロード（時間かかります）
④解凍してから好きなところ（通常は「アプリケーション」フォルダの中）に移動
ここをクリック

## Slide 9: 入門 arduinoをインストールしよう(Mac編)
⑤ ダウンロードした「arduino.dmp」フォルダの中の「FTDIUSBSerialDriver_x_x_x.dmg」
ファイルをダブルクリックする。（xは数字になっている）
⑥そのあとは画面の説明にしたがってドライバをインストールしていきます。
⑦arduino とパソコンをUSBケーブルでつないでarduinoソフトウェアを起動する。
⑧「Tool」メニューから「Board」を開き、「arduino Duemilanove or Nano w/Atmega328」を選択。
同じく「Tool」メニューから「Serial Port」を開き、「/dev/cu.usbserial-」で始まる項目を選択。
これにより、パソコンとarduinoが接続された。

## Slide 10: 入門 LEDを光らせる
Arduino Softwareでプログラミング
サンプルソースコード
まずは基本的なLEDを光らせてみよう

## Slide 11: 入門 LEDを光らせる
① LEDライトには２つの線がありますが、長いほう（アノードという）を
arduino の 13番ピンに挿し込み、短いほう（カソードという）を隣のGNDに挿し込む。

## Slide 12: 入門 LEDを光らせる
#define LED_PIN 13
void setup () {
pinMode (LED_PIN, OUTPUT); // 13番ピンをデジタル出力に設定する
}
void loop () {
digitalWrite (LED_PIN, HIGH); // LEDを点灯する
delay (1000); // １秒待機する(1000ミリ秒)
digitalWrite (LED_PIN, LOW); // LEDを消灯する
delay (1000); // １秒待機する
}
② arduino とパソコンを USB ケーブルでつなぐ。
③ arduonoソフトを起動させて、以下のプログラムを書き込む

## Slide 13: 入門 LEDを光らせる
④ 図のように左上の三角ボタン「verify」を押して、下に「Done compiling」が表示されたら
プラグラムに問題なし。他の文字が出たらどこかプログラムが間違っている。

## Slide 14: 入門 LEDを光らせる
⑤ 図のように上の「upload」ボタンを押してarduino にプログラムを送信。
「Done uploading」が表示されたら LEDが光り始める。
注：「Done uploading」が表示されなかった場合、「Tool」の「Board」か「Serial Port」
が間違っている可能性がある。

## Slide 15: コードの解説
#define LED_PIN 13
void setup () {
pinMode (LED_PIN, OUTPUT);
}
void loop () {
digitalWrite (LED_PIN, HIGH);
delay (1000);
digitalWrite (LED_PIN, LOW);
delay (1000);
}
初期化情報を書き込む
最初に1度だけ読み込まれる情報
情報をずっと繰り返し続ける場所
この場合
LEDライトを付ける
１秒待つ
LEDライトを消す
１秒待つ
これを繰り返す
定義する場所
この場合１３番ピンを「LED_PIN」 という名に定義

## Slide 16: 加速度を計測しよう
①
④
⑤
⑧
5V
GND
ANALOG IN 0
ANALOG IN 1
ANALOG IN 2
Arduinoのそれぞれにピンを挿していこう

## Slide 17: 加速度を計測しよう
int AccX;
void setup(){
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
AccX = analogRead(0);
Serial.print("AccX=");
Serial.print(AccX);
Serial.print("\t");
delay(1000);
}
int型に宣言する
通信のデータ転送レートを指定
「０」番ピンから得られた値をAccXとする
Serial.printは文字を表示させる。
Serial.print(“◯◯◯”);はそのまま
「◯◯◯」で表示される。
Serial.print(AccX);のように””がないと、
定義した値が表示される。
(“/t”)は改行を意味する。
＊Accとはaccelerationのこと．X,Y,Zは軸

## Slide 18: 加速度を計測しよう
「verify」ボタンと「upload」ボタンを押して正常にアップロードできたら
図のボタンを押してみる。
ここをクリックすると、モニタが現れる。
＊表示される値は生データであり、実際の値とは異なる。
実際の値にするためにはキャリブレーションを行う必要である。
＊Arduinoには，アナログ計測用のチャンネルが6つ用意されている(10bit/6ch)．そこでさらに追加して他の物理量，例えば角速度などを測定することができる。 自分でプログラムを追加して測れるようにしよう。

## Slide 19: 加速度を計測しよう（コード解説）
センサーの値(analogRead(0))を
獲得しAccXに代入
「AccX=」という文字を表示
先ほど獲得した値(AccX)を表示
改行をする
１秒待つ
int AccX;
void setup(){
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
AccX = analogRead(0);
Serial.print("AccX=");
Serial.print(AccX);
Serial.print("\t");
delay(1000);
}
これを繰り返す

## Slide 20: 応用編 ベルト式無線通信加速度センサ

## Slide 21: 概要

## Slide 22: Hardware

## Slide 23: LilyPad Arduino
服に縫いつけて着ることができるマイコン
導電性の糸を使用することも可能

## Slide 24: 無線通信 ZigBee
短距離無線通信規格のひとつ
低速で転送距離が短いが、安価で消費電力が少ない。

## Slide 25: 制御ソフトウェア Processing
Javaを簡略化したグラフィックに特化した言語
arduinoとの相互性があり、容易に操作することができる。

## Slide 26: Processing をインストールしよう
手順は arduino とほぼ同じ
① http://www.processing.org/ にアクセス
② 「Download」から自分の OS にあったものをダウンロード
③ ダウンロードしたフォルダを解凍し好きなところへ移動
Windowsの人は OS を選ぶときに Java の有無に合わせて選択
(わからなければ Java ありを選択)

## Slide 27: 電源モジュール
Lilypadの駆動電圧は，2.7〜5.5V と決まっている
ここでは，リチウムポリマー電池（写真下：3.7V/1000mAh)を使用
Arduinoに安定した電圧を供給するため，DC-DCコンバーター（写真上：LiPower）を使用．
LiPowerから5Vが取り出せるので，これをLilypadへ

## Slide 28: 三軸加速度センサ
LilyPad加速度センサ
ADXL335使用（±3G）
V+, GND
X,Y,Z

## Slide 29: 回路図

## Slide 30: Software

## Slide 31: 通信
Arduinoとシリアル通信をし、得られた数値を画面に表示しよう。
サンプルコード (参考：http://www.processing.org/reference/libraries/serial/index.html)
import processing.serial.*; //Libraryをimportする
Serial myPort;
String StringData;
void setup(){
size(400,400); //画面のサイズを決定する
background(255); //背景色を決定する
①(ツールバー）sketch
②Import Library ▶
③Serial I/O（選択）

## Slide 32
myPort = new Serial(this,"/dev/tty.usbserial-A9007NaE",9600);
myPort.clear();
myPort.bufferUntil(10);
}
void drow(){
}
void serialEvent(Serial p){
StringData=myPort.readStringUntil(10);
StringData=trim(StringData);
String[] List=split(StringData,“,”); //”,”ごとにデータをとってくる
print(int(List[0])); //list[0]を表示
print(“,”); //// , を表示
print(int(List[1])); //list[1]を表示
print(“,”); // , を表示
println(int(List[2])); //list[2]を表示
}
（Macの場合）
①ターミナルを起動
②ls /dev/tty.* と入力
③”○○…”をコピーして緑字のところに貼付け

## Slide 33: グラフの描画
CSVデータをX軸Y軸Z軸のグラフにしよう。
サンプルコード（参考：http://processing.org/reference/try.html）
BufferedReader reader;
String line;
int oldX=0; //定数を設定する
int oldY=0;
int AccX=0;
int AccY=0;
int GraphPosition=0;
void setup(){
size(500,400); //画面のサイズを決定する
background(255);
frameRate(25);
reader = createReader(“test.csv”); //“test.csv”という名前のCSVファイルを読み込む
}

## Slide 34
void draw(){
try {
line = reader.readLine();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
line = null;
}
if (line == null) {
noLoop();
} else {
String[] pieces = split(line, “,”); //”,”ごとにデータを区切る
AccX =int(pieces[2])*4+250; //３番目の数字をAccXと定義し、大きさを調整する
AccY =int(pieces[3])*5-750; //4番目の数字をAccYと定義し、大きさを調整する
if(GraphPosition<500){
GraphPosition++;
}else{background(255);
GraphPosition=0;
}
//GraphPosition が500になるまで増加させ、500以上になったら背景を白(255）にし、GraphPositionを0に戻す。

## Slide 35
strokeWeight(3.0); //グラフの太さを決定する
stroke(255,0,0); //グラフの色を設定する
line(GraphPosition,oldX, GraphPosition+1,AccX); //線を描く
stroke(0,0,255);
line( GraphPosition,oldY, GraphPosition+1,AccY);
oldX=AccX; //データを更新する
oldY=AccY;
}
}
これができたら、シリアル通信で
とれたデータをグラフにしてみよう！

## Slide 36: 動画の描画
DVカメラで撮影した動画を画面に描画しよう。
サンプルコード（参考：http://processing.org/reference/libraries/video/Capture_read_.html）
import processing.video.*; //Libraryをimportする
Capture myCapture;
void setup(){
frameRate(25);
size(320,240); //画面のサイズを決定する
myCapture = new Capture(this,320,240); //キャプチャ画面ののサイズを決定する
}
①(ツールバー）sketch
②Import Library ▶
③Video（選択）

## Slide 37
void draw(){
if(myCapture.available()){
myCapture.read();
}
image(myCapture,0,0);
}
//キャプチャ画面の場所を指定する
（画面の左上の座標を指定）

## Slide 38: 保存
実行画面を動画保存しよう。
サンプルコード（参考：http://processing.org/reference/libraries/video/MovieMaker.html）
import processing.video.*; //Library（video）をimportする
Capture myCapture; //動画表示の設定をする
MovieMaker MovieFile; //保存ファイルの設定をする
String title;
void setup(){
frameRate(25);
size(320,240); //画面のサイズを決定する
myCapture = new Capture(this,320,240); //キャプチャ画面ののサイズを決定する
}

## Slide 39
void draw(){
if(myCapture.available()){
myCapture.read();
}
image(myCapture,0,0);
if(mousePressed == true){ //画面上をクリックしたら実行される
title = month()+"-"+day()+"/"+hour()+"-"+minute()+"-"+second();
//ファイルのタイトルを付ける(月-日▶時-分-秒）
MovieFile = new MovieMaker(this,width,height,title+“.mov”,15, MovieMaker.VIDEO, MovieMaker.LOSSLESS); //ファイルを作成する
MovieFile.addFrame(); //ファイルに書き込む
}
}
//キャプチャ画面の場所を指定する
（画面の左上の座標を指定）
カメラで撮影した動画を画面に描画し、その画面をクリックすることで動画を保存できる。
保存された動画は書類▶Processing▶保存したsketchbook▶
（ファイルを作成した月-日）▶（ファイルを作成した時-分-秒.mov）
という名前のファイルに動画が保存されている。

## Slide 40: 全プログラム
arduinoとprocessingのコードが長いため、身体運動解析履修者の皆さんは，SFC-SFSから，資料をダウンロードしてください
その他の方は，仰木研究会のWebサイトからダウンロード
  http://web.sfc.keio.ac.jp/~ohgi/